| PARTIDA: CLAVE: 513.634.0030 CANTIDAD: NOMBRE GENÉRICO: NEGATOSCOPIO DE PARED DE 2 SECCIONES. LICITACION. CVLAVE PREI.-000000000011595 | PROVEEDOR: MARCA: MODELO: CATALOGO: |
| --- | --- |
| ESPECIFICACIONES: NEGATOSCOPIO DE PARED DOBLE DE 71.4 x 43.4 x 14.5 CM. 1.- BALASTRO DE ARRANQUE RAPIDO, ALTO FACTOR DE POTENCIA O ARRANQUE POR PRECALENTAMIENTO, FACTOR DE POTENCIA MINIMO DE 85 % TENSION NOMINAL 127 VCA (+)(-) 10 % , 60 HZ. DEBEN SER COMPATIBLES CON LAS LAMPARAS INDICADAS. 2.- CABLE DE ALIMENTACION TIPO TW. PARA USO RUDO DE TRES CONDUCTORES CON AISLAMIENTO DE HULE Y CUBIERTA DE ALGODON CADA UNO. CAL. No. 18 AWG, CON LONGITUD DE 120 CM. CONSIDERADO DEL GABINETE A LA CLAVIJA, CON CLAVIJA MONOFASICA PARA 127 VCA. 2 POLOS EN SENTIDO VERTICAL TIPO CONEXION A TIERRA (POLARIZADA) DE MATERIAL NYLON BAQUELITA O TERMOMOLDEADA CON MATERIALES QUE NO FAVOREZCAN LA COMBUSTION. LAS CONEXIONES INTERNAS SERAN CON CABLE TIPO TAW CAL. No. 18 AWG, COLOCADO ORDENADAMENTE Y LAS CONEXIONES CON CONECTORES DE FORMA CONICA. EL PASACABLE SERA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NOM-J-152 (REQUISITOS DE SEGURIDAD EN APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y SIMILARES). EN EL INCISO 25.9 (BUJES DE ENTRADA). 3.- GABINETE Y SOPORTE DEL SUJETADOR DE LA PLACA, CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO CAL. No. 22. ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. 4.- INTERRUPTOR METALICO DE PALANCA MANUAL PARA 127 VCA, 60 HZ, 5A. CON TUERCA Y CONTRATUERCA PARA SU FIJACION, UN INTERRUPTOR POR CADA DOS LAMPARAS, COLOCADO EN EL FRENTE EN LA PARTE INFERIOR DEL MARCO, INDICANDO POSICIONES DE ENCENDIDO Y APAGADO. 5.- CUATRO LAMPARAS FLUORESCENTES RECTAS DE ARRANQUE RAPIDO O POR PRECALENTAMIENTO DE 15 WATTS. COLOR LUZ DE DIA. 6.- PANTALLA DE ACRILICO ALTO IMPACTO LISO DE 3 MM DE ESPESOR CON TOLERANCIA DE (+)(-) 10 % DE UNA SOLA PIEZA CON UN FACTOR DE TRANSMISION LUMINOSO DE 50% . COLOR BLANCO TRANSLUCIDO 7.-PORTA LAMPARA PARA CASQUILLO G-13 (SEGUN NORMA NOM-J-325. PORTALAMPARAS Y PORTA-ARRANCADORES PARA LAMPARAS FLUORESCENTES TUBULARES ARRANCADOR POR PRECALENTAMIENTO (SEGUN NORMA NOM-J-258. ARRANCADORES PARA LAMPARAS FLUORESCENTES). 8.- SUJETADOR DE LA PLACA RADIOGRAFICA DE BARRA REDONDA MACIZA DE ACERO DE 7.9 MM.(5/16") DE DIAMETRO POR EL ANCHO DEL AREA ILUMINADA SEGUN TIPO DE NEGATOSCOPIO. CONSTRUIDA DE FORMA QUE MANTENGA LA PLACA RADIOGRAFICA SUJETA Y EVITE QUE CAIGA. ACABADO CROMADO. 9.- TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES (+)(-) 1.0 CM. |  |