| COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES |  | CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO, VOLUMEN 1. |
| --- | --- | --- |
| GRUPO 210 | ROPA CONTRACTUAL | CEDULA No. 19 |

CAMISOLA DE MANGA LARGA, 2 PANTALONES, CORBATA Y CHAMARRA, MASCULINO

DESCRIPCION

| TELA: | POLILANA: 55% POLIESTER- 45% LANA | POLILANA 55% POLIÉSTER- 45% LANA | 100% POLIÉSTER |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chamarra y corbata | Pantalón | Camisola | Forro |
| COLORES CODIGO PANTONE: | VERDE 19-0511 TP O TC | BEIGE 18-1018 TP o TC | VERDE 19-0511 TP o TC | VERDE 19-0511 TP o TC |
| LOGOSIMBOLO COLOR /CODIGO PANTONE: | BLANCO | - - - - - | BLANCO | - - - - - |

| CAMISOLA: | CORTE RECTO. | CHAMARRA: | TIPO CUENCA, FORRO COMPLETO. |
| --- | --- | --- | --- |
| CUELLO: | CAMISERO DE UNA PIEZA CON ENTRETELA Y PESPUNTE ALREDEDOR. | CUELLO: | SPORT CON ENTRETELA Y PESPUNTE ALREDEDOR. |
|  |  | DELANTERO: | DE DOS PIEZAS, CIERRE METALICO TIPO CREMALLERA, BOLSAS: DOS DE PARCHE CON CARTERA Y TABLON, BOTON Y TRABA OCULTOS, A LA ALTURA DEL PECHO Y UNA INTERIOR AL MISMO NIVEL; DOS DE CARTERA EN LA PARTE INFERIOR Y ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR DE LOS COSTADOS. CHARRETERAS DESMONTABLES CON BOTONES Y OJALES. |
| DELANTERO: | DE DOS PIEZAS, VISTAS CON ENTRETELA, CIERRA AL FRENTE CON SIETE BOTONES Y OJALES, DOS BOLSAS DE PARCHE CON CARTERA Y TABLON, OJAL Y TRABA OCULTOS. CHARRETERAS FIJAS CON BOTON OJAL. |  |  |
| ESPALDA: | DE UNA PIEZA CON BATA Y TABLA A CADA LADO. |  |  |
| MANGA: | RECTA DE UNA PIEZA, PUÑO CON ENTRETELA, BOTON Y OJAL, LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. | ESPALDA: | DE TRES PIEZAS Y BATA, FUELLE SIMULADO EN AMBOS LADOS CERRADO HASTA LA MITAD DEL COSTADO. |
| PANTALONES: | CORTE RECTO, ORLEADO SIN DOBLADILLO. | PRETINA: | DE TRES PIEZAS Y CRUCE, CON DOS BOTONES METALICOS Y OJALES CON CRUCE HACIA LA ESPALDA |
| DELANTERO: | DE DOS PIEZAS, BOLSA LATERAL EN CADA UNA, BRAGUETA FORRADA Y CIERRE METALICO. | MANGA: | LARGA RECTA DE DOS PIEZAS CON ABERTURA EN LA PARTE INFERIOR, PUÑO EN FORMA DE PICO CON BOTON METALICO Y OJAL, LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. |
| TRASERO: | DE DOS PIEZAS, BOLSA DE OJAL Y PINZA EN CADA UNA. |  |  |
| PRETINA: | DE DOS PIEZAS CON ENTRETELA, DOS BOTONES Y OJALES, UNO VISIBLE, OTRO OCULTO Y SIETE PRESILLAS. | CORBATA: | DE UNA PIEZA CON ENTRETELA, SIN LOGOSIMBOLO. |

No. 19

CATEGORIAS Y COLORES

| CATEGORÍAS | COLORES |
| --- | --- |
|  | CAMISOLA, CHAMARRA Y CORBATA | PANTALONES |
| CHOFER (A) (B) | VERDE | BEIGE |
| CONTROLADOR DE VEHÍCULOS DE SERVICIOS ORDINARIOS Y PROGRAMADOS, (Exclusivo Nivel Central) (A) (B). |  |  |
| OPERADOR DE AMBULANCIAS (Exclusivo Sistema Foráneo) (A) (B) |  |  |
| OPERADOR DE VEHICULOS DE SERVICIOS ORDINARIOS Y PROGRAMADOS, (Exclusivo Nivel Central) (A) (B) |  |  |
| OPERADOR DE VELATORIOS (C ) |  |  |

- 2ª. DOTACIÓN AÑOS IMPARES

- 2ª. DOTACIÓN AÑOS PARES

- 2ª. DOTACIÓN TODOS LOS AÑOS

TALLAS Y CLAVES

|  | A, C | B |
| --- | --- | --- |
| TALLA | CAMISOLA, DOS PANTALONES Y CHAMARRA | CAMISOLA, DOS PANTALONES Y CORBATA |
| CHICA | 210.125.1052 | 210.125.4072 |
| MEDIANA | 210.125.1086 | 210.125.4080 |
| GRANDE | 210.125.1110 | 210.125.4098 |
| EXTRA-GRANDE | 210.125.1144 | 210.125.4106 |
| ESPECIAL | 210.125.3488 | 210.125.4114 |
| PLUS | 210.125.4577 | 210.125.4585 |

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

INDUSTRIA TEXTIL- ROPA CONTRACTUAL- CAMISOLA DE MANGA LARGA, DOS

PANTALONES, CORBATA Y CHAMARRA, MASCULINO -

ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA

TEXTILE INDUSTRY - CONTRACTUAL CLOTHES - RUFFED SHIRT OF LONG SLEEVE, TWO

TROUSERS, TIE AND JACKET, MASCULINE -

SPECIFICATIONS AND TEST METHODS

210 ROPA CONTRACTUAL

CÉDULA 19 - VOLUMEN 1

CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO

CLAVES:

210.125.1052                                                210.125.4072

210.125.1086                                                210.125.4080

210.125.1110                                                210.125.4098

210.125.1144                                                210.125.4106

210.125.3488                                                210.125.4114

210.125.4577                                                210.125.4585

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA PRENDA, CON FECHA ANTERIOR AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2009.

PREFACIO

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A LA NORMA IMSS CHAMARRA, CAMISOLA DE MANGA LARGA, CORBATA Y PANTALÓN, MASCULINO, DE FECHA 3 DE SEPTIMBRE DE 1989 Y A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO, CON FECHA ANTERIOR A LA INDICADA EN LA PORTADA.

ÍNDICE DEL CONTENIDO

| Número de capítulo |  | Página |
| --- | --- | --- |
| 1 | Objetivo y campo de aplicación | 4 |
| 2 | Referencias | 4 |
| 3 | Definiciones | 5 |
| 4 | Símbolos y abreviaturas | 5 |
| 5 | Clasificación y designación del producto | 6 |
| 6 | Especificaciones | 7 |
| 7 | Muestreo | 16 |
| 8 | Métodos de prueba | 17 |
| 9 | Marcado, etiquetado y envase | 18 |
| 10 | Almacenamiento | 20 |
| 11 | Apéndice normativo | 20 |
| 12 | Bibliografía | 20 |
| 13 | Concordancia con normas internacionales | 21 |

1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este documento establece las especificaciones mínimas de calidad y métodos de prueba que debe cumplir el conjunto de camisola de manga larga, dos pantalones, corbata y chamarra, masculino que se comercializa en territorio nacional (véanse las figuras).

NOTA.-      Esta especificación técnica es aplicable también al proceso de adquisición, inclusión, reinclusión, inspección de recepción, muestreo y suministro del producto, incluye únicamente los productos contenidos en el Cuadro Básico Institucional de Productos Textiles y Calzado,  Volumen 1, Ropa Contractual (ver 12.1 Bibliografía).

2 REFERENCIAS

Para la correcta aplicación de la presente especificación técnica, se deben consultar los siguientes documentos o los que los sustituyan:

| NMX-A-084-1966-SCFI | Método de prueba para el análisis cuantitativo de los materiales textiles. |
| --- | --- |
| NMX-A-110-1996- INNTEX | Método de prueba para el acondicionamiento de fibras y productos textiles para su ensayo. |
| NMX-Z-012/1-1987-SCFI | Muestreo para la inspección por atributos - Parte 1 -Información general y aplicaciones. |
| NMX-Z-012/2-1987-SCFI | Muestreo para la inspección por atributos - Parte 2 -Método de muestreo, -Tablas y gráficas. |
| NMX-Z-012/3-1987-SCFI | Muestreo para la inspección por atributos - Parte 3 -Regla de cálculo para determinación de planes de muestreo. |

3 DEFINICIONES

Para los propósitos de esta especificación técnica, se establecen las siguientes definiciones:

3.1 Contaminación micótica

Contaminación producida por hongos.

3.2 Espécimen

Una porción específica de un material o una muestra de laboratorio, sobre la cual se realiza una prueba o la cual es seleccionada para este propósito (sinónimo: espécimen de prueba).

3.3 Urdimbre

En tejido plano, los hilos que van a lo largo del telar.

4 SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

Para los propósitos de esta especificación técnica, se establecen los siguientes símbolos y abreviaturas:

| cm | Centímetro |
| --- | --- |
| h | Hora |
| lx | Lux |
| NCA | Nivel de calidad aceptable |
| mm | Milímetro |
| TP o TC | Códigos de la numeración Pantone de colores de las telas. TC = edición en tela, TP = edición en papel |
| % | Por ciento |
| ( | Más, menos |

5 CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO (Ver 12.1 Bibliografía)

| TALLA | CAMISOLA, DOS PANTALONES Y CHAMARRA | CAMISOLA, DOS PANTALONES Y CORBATA |
| --- | --- | --- |
| CHICA | 210.125.1052 | 210.125.4072 |
| MEDIANA | 210.125.1086 | 210.125.4080 |
| GRANDE | 210.125.1110 | 210.125.4098 |
| EXTRA-GRANDE | 210.125.1144 | 210.125.4106 |
| ESPECIAL | 210.125.3488 | 210.125.4114 |
| PLUS | 210.125.4577 | 210.125.4585 |

6 ESPECIFICACIONES

Tabla 1

| Determinación | Especificación | Método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Acabado | El producto terminado debe estar libre de los defectos que se mencionan a continuación: Diseño diferente al especificado Artículo con tela del mismo color pero con diferentes tonalidades Roturas o desgarres Piezas cortadas en sentido contrario a la urdimbre de la tela Ondulaciones o quiebres en la tela de confección (defecto de tela) Costuras deficientes que ocasionen la separación o desprendimiento de ensambles o encuartes Pliegues o deformaciones por costuras defectuosas Piezas ensambladas por el revés de la tela, parcial o totalmente Habilitaciones ausentes o mal colocadas Costuras deficientes Costuras sin rematar Deshebrado incompleto (hebras sueltas) Artículo sucio Artículo húmedo o mojado Manchas de aceite, grasa, etc. Artículo con contaminación micótica Otros defectos aplicables mencionados en la Guía de Inspección de referencia (ver 12.2 Bibliografía) |  |

Diseño

Verificar mediante inspección visual. Consultar las figuras.

| Conjunto | Camisola de manga larga, dos pantalones, corbata y chamarra, masculino |
| --- | --- |
| Camisola |
| Camisola | Corte recto |
| Cuello | Camisero de una pieza con entretela y pespunte alrededor |
| Delantero | De dos piezas, vistas con entretela, cierra al frente con siete botones y ojales, dos bolsas de parche con cartera y tablón, botón y traba ocultos. Charreteras fijas con botón y ojal |
| Espalda | De una pieza con bata y tabla a cada lado |
| Manga | Recta, de una pieza, puño con entretela, botón y ojal. logosímbolo del IMSS bordado en la parte superior de la manga izquierda |
| Pantalones |
| Dos pantalones | Corte recto, orleado, sin dobladillo |
| Delantero | De dos piezas, bolsa lateral en cada una, bragueta forrada y cierre metálico |
| Trasero | De dos piezas, bolsa de ojal y pinza en cada una |
| Pretina | De dos piezas con entretela, dos botones y ojales, uno visible, otro oculto y siete presillas |
| Chamarra |
| Chamarra | Tipo cuenca, forro completo |
| Cuello | Sport con entretela y pespunte alrededor |
| Delantero | De dos piezas, cierre metálico tipo cremallera, bolsas: dos de parche con cartera y tablón, botón y traba ocultos, a la altura del pecho y una interior al mismo nivel; dos de cartera en la parte inferior y abertura en la parte inferior de los costados. Charreteras desmontables con botones y ojales |
| Espalda | De tres piezas y bata, fuelle simulado en ambos lados cerrado hasta la mitad del costado |
| Pretina | De tres piezas y cruce con dos botones metálicos y ojales con cruce hacia la espalda |
| Manga | Larga, recta de dos piezas con abertura en la parte inferior, puño en forma de pico, con botón metálico y ojal y logosímbolo del IMSS bordado en la parte superior de la manga izquierda |
| Corbata |
| Corbata | De una pieza con entretela, sin logosímbolo |

Dimensiones de la camisola (en centímetros). Consultar las figuras.

|  | TALLAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CH | M | G | X | ES | PL | Tolerancia |  |
| A) | Ancho espalda (de hombro a hombro) | 45.0 | 49.0 | 52.5 | 56.5 | 60.5 | 64.5 | ± 1 | Medir con cinta métrica |
| B) | Contorno pecho | 108.6 | 77.0 | 129.0 | 139.5 | 150.0 | 160.0 | ± 1 |  |
| C) | Largo total | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 82.5 | 85.0 | 87.5 | ± 1 |  |
| D) | Largo manga sin puño | 54.5 | 56.5 | 59.0 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | ± 1 |  |
| E) | Altura bolsa | 22.0 | 22.0 | 22.5 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | ± 1 |  |
| F) | Ancho bolsa | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | ± 1 |  |
| G) | Largo bolsa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ± 1 |  |
| H) | Largo costado talle | 50.5 | 51.5 | 53.0 | 54.0 | 55.5 | 56.5 | ± 1 |  |
| I) | Largo costado manga | 46.0 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | ± 1 |  |
| J) | Largo puño con cruce | 25.0 | 26.0 | 27.5 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | ± 1 |  |
| K) | Ancho puño | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ± 1 |  |
| L) | Largo cuello | 43.5 | 46.0 | 48.5 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | ± 1 |  |
| M) | Ancho cuello | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ± 0.5 |  |
| N) | Ancho tablón bolsa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ± 0.5 |  |
| O) | Ancho charretera | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ± 0.5 |  |
| P) | Largo charretera | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ± 1 |  |
| Q) | Largo bata | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ± 1 |  |
| R) | Contorno manga | 46.0 | 48.5 | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 60.0 | ± 1 |  |
| S) | Largo cartera | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | ± 1 |  |
| T) | Ancho cartera | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ± 1 |  |
| U) | Ancho pie de cuello | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ± 0.5 |  |

Dimensiones de los pantalones (en centímetros). Consultar las figuras.

|  | TALLAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CH | M | G | X | ES | PL | Tolerancia |  |
| A) | Contorno cintura | 76.0 | 88.0 | 99.0 | 110.0 | 121.0 | 132.0 | ± 1 | Medir con cinta métrica |
| B) | Contorno cadera | 94.5 | 105.0 | 117.0 | 128.0 | 139.0 | 150.0 | ± 1 |  |
| C) | Largo total | 110.5 | 112.0 | 113.5 | 115.5 | 117.0 | 118.5 | ± 1 |  |
| D) | Largo entrepierna | 87.5 | 88.0 | 89.5 | 90.5 | 91.5 | 92.5 | ± 1 |  |
| E) | Contorno bajos | 45.0 | 48.0 | 50.5 | 54.0 | 56.5 | 59.0 | ± 1 |  |
| F) | Largo tiro delantero | 25.0 | 26.0 | 26.5 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | ± 1 |  |
| G) | Largo tiro trasero | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | ± 1 |  |
| H) | Acho entrepierna | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ± 1 |  |

Dimensiones de la chamarra (en centímetros). Consultar las figuras.

|  | TALLAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CH | M | G | X | ES | PL | Tolerancia |  |
| A) | Ancho espalda (de hombro a hombro) | 47.5 | 50.0 | 53.5 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | ± 1 | Medir con cinta métrica |
| B) | Contorno pecho | 109.5 | 120.0 | 131.0 | 142.0 | 152.0 | 162.0 | ± 1 |  |
| C) | Largo total | 64.0 | 66.5 | 69.0 | 72.0 | 74.5 | 77.0 | ± 1 |  |
| D) | Largo manga | 62.2 | 63.5 | 65.0 | 66.5 | 68.0 | 69.5 | ± 1 |  |
| E) | Largo puño con cruce | 26.5 | 28.0 | 29.0 | 30.5 | 32.0 | 33.5 | ± 1 |  |
| F) | Altura bolsa alta de parche | 21.0 | 21.5 | 23.0 | 25.0 | 26.5 | 28.0 | ± 1 |  |
| G) | Ancho bolsa de parche | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | ± 1 |  |
| H) | Largo bolsa alta de parche | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | ± 1 |  |
| I) | Altura bolsa baja de cartera | 38.0 | 40.0 | 41.5 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | ± 1 |  |
| J) | Ancho bolsa baja de cartera | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ± 1 |  |
| K) | Largo bolsa de cartera | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ± 1 |  |
| L) | Largo costado talle | 36.5 | 37.5 | 39.0 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | ± 1 |  |
| M) | Largo costado de manga | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | ± 1 |  |
| N) | Ancho pretina | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ± 1 |  |
| O) | Largo pretina espalda | 51.5 | 56.5 | 61.5 | 67.0 | 72.0 | 77.0 | ± 1 |  |
| P) | Largo pretina delantero con cruce | 32.0 | 34.5 | 37.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | ± 1 |  |
| Q) | Ancho puño | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ± 1 |  |
| R) | Largo bata | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | ± 1 |  |
| S) | Largo charretera | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | ± 1 |  |
| T) | Largo cuello | 52.0 | 54.0 | 56.5 | 59.0 | 59.0 | 64.0 | ± 1 |  |
| U) | Ancho cuello | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ± 1 |  |
| V) | Largo abertura (costado) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ± 1 |  |
| W) | Contorno manga | 43.5 | 46.5 | 49.5 | 52.5 | 55.0 | 57.5 | ± 1 |  |

Dimensiones de la corbata (en centímetros). Consultar las figuras.

|  | TALLAS | TOLERANCIA | Medir con cinta métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| A) | Largo total | 132.0 | ± 1 |  |
| B) | Ancho parte superior | 4.0 | ± 0.5 |  |
| C) | Ancho parte central | 3.5 | ± 0.5 |  |
| D) | Ancho parte inferior | 7.0 | ± 1 |  |

Costuras de la camisola

| Instrucciones del corte | Respetar hilos, no torcer tela, no mover piquetes ni aplomos, las piezas que llevan entretela son: cuello, charreteras, vistas, carteras y puños | Instrucciones |
| --- | --- | --- |
| Instrucciones de maquila | Respetar costuras y aplomos. Se manda molde para planchar costuras de bolsa. Lleva una pequeña presilla debajo de las carteras con botón, en las charreteras lleva un botón sobrepuesto para sujetar, sin ojal. En el pie de cuello lleva el primer ojal horizontal, a partir de ahí hacia abajo lleva una separación de 8 cm para el segundo botón y ojal; los botones siguientes una separación de 10 cm entre si con ojal horizontal, lleva un tablón en la unión de la manga con el puño, que lleva una abertura sencilla. Verificar muestra. El aplomo del pie del cuello hacerlo coincidir con la unión de la bata y el delantero. Colocar charretera sobre el hombro | Instrucciones |
| Ancho de las costuras, mm Costados Traseros Cruce Puños Cuello Bolsa Manga | 8 8 15 10 10 10 8 | Medir con regla o flexómetro |
| Ancho de los pespuntes | De 2 mm en pie de cuello, bolsas de parche, puños y charreteras De 7 mm en cuello, carteras, delanteros, dobladillo y charreteras |  |
| Costuras de refuerzo | En orillas de las aberturas de las bolsas y demás partes donde se requiera | Inspección visual |

Instrucciones de habilitación de la camisola

| Botones | 13 de plástico, número 18 del color de la prenda o tono similar | Inspección visual |
| --- | --- | --- |

Costuras de los pantalones

| Instrucciones del corte | Respetar piquetes, no alterar medidas, no torcer tela, respetar hilo de piezas, cortar entretela de pretina | Instrucciones |
| --- | --- | --- |
| Instrucciones de maquila | Respetar costuras piquetes y aplomos, hacer terminado de pretina igual que la muestra, no torcer el cierre, ni la pinza, marcar bien el quiebre al planchar | Instrucciones |
| Ancho de las costuras, mm Costados Traseros Pretina Bolsa | 8 8 10 10 | Medir con regla o flexómetro |
| Ancho de los pespuntes | De 2 mm en presillas De 7 mm en bolsas laterales |  |
| Dobladillo | Sin dobladillo, con costura overlock en los bajos | Inspección visual |
| Costuras de refuerzo | En orillas de las aberturas de las bolsas y de la bragueta, bien rematadas | Inspección visual |

Instrucciones de habilitación de los pantalones

| Botones | Dos de plástico número 20, del mismo color del artículo o tono similar | Inspección visual o medir con regla o flexómetro |
| --- | --- | --- |
| Cierre | Uno metálico de 18 cm, reforzado, protegido contra la oxidación, del mismo color del artículo o tono similar |  |
| Banrol | Uno al tamaño de la pretina |  |

Costuras de la chamarra

| Instrucciones del corte | Respetar hilos, no torcer tela, no mover piquetes ni aplomos, las piezas que llevan entretela de tricot son: vistas, pretina, puños y cuello. No invertir corte de bolsa en forro de delantero | Instrucciones |
| --- | --- | --- |
| Instrucciones de maquila | Respetar costuras, y aplomos. Colocar ojales y botones tal como en la muestra. No torcer cuello, pespunte de bolsas, cierre al colocar y forro | Instrucciones |

| Ancho de las costuras, mm Costados Traseros Puños Cuello Bolsa Manga | 13 13 10 10 10 13 | Medir con regla o flexómetro |
| --- | --- | --- |
| Ancho de los pespuntes | De 2 mm en bolsas de parche, puños, charreteras y fuelle De 7 mm de en cuello, puños, carteras, delanteros, charreteras y bata espalda |  |
| Costuras de refuerzo | En orillas de las aberturas de las bolsas y de la bragueta y aberturas de los costados, bien rematadas | Inspección visual |

Instrucciones de habilitación de la chamarra

| Botones | Dos de plástico, número 24 del mismo color de artículo o tono similar Ocho metálicos, número 30 | Inspección visual |
| --- | --- | --- |
| Cierre | Uno metálico protegido contra la oxidación, del mismo color del artículo o tono similar De 55 cm para las tallas chica, mediana De 60 cm para las tallas grande, extragrande, especial y plus | Inspección visual |
| Hombreras | Dos de espuma de poliuretano de 1 cm de espesor | Inspección visual |

Tipos de costuras

| Tipos de costuras Interiores Recta Overlock | 11 puntadas mínimo por cada 2.5 cm, bien rematada 11 puntadas (con cadenetas) mínimo por cada 2.5 cm, con costura de seguridad, para las uniones de piezas de tela 11 puntadas (con cadenetas) mínimo por cada 2.5 cm, para las orillas de tela sola | Medir con regla o flexómetro o cuentahílos |
| --- | --- | --- |
| Tipo de costuras exteriores | Recta, 10 puntadas mínimo por cada 2.5 cm, bien rematada |  |

| Tipo de costuras para la corbata | 3 puntadas mínimo por cada 2,5 cm | Medir con regla o flexómetro o cuentahílos |
| --- | --- | --- |

Hilos de costura

| Hilos de costura En las costuras rectas En la costura "overlock" | Poliéster 100% fibra corta del mismo color del artículo Poliéster 100% fibra corta del mismo color del artículo | NMX-A-084-SCFI (ver 2. Referencias) Realizar las pruebas solo en caso de queja o a petición expresa del IMSS |
| --- | --- | --- |

Tela y color de la camisola

| Tela | Polilana 55% poliéster, 45% lana. | De acuerdo con las especificaciones indicadas en 12.3 Bibliografía |
| --- | --- | --- |
| Color de la tela | Verde código Pantone 19-0511 (TP o TC) con tolerancia 19-0512 (TP o TC), 10-0515 (TP o TC) | Comparar contra código Pantone |

Tela y color de pantalones, chamarra y corbata

| Tela | Polilana 55% poliéster, 45% lana. | De acuerdo con las especificaciones indicadas en 12.3 Bibliografía |
| --- | --- | --- |
| Color de la tela Pantalones Chamarra y corbata | Beige código Pantone 18-1018 (TP o TC) con tolerancia 17-1118 (TP o TC) 18-0920 (TP o TC) Verde código Pantone 19-0511 (TP o TC) con tolerancia 19-0512 (TP o TC), 10-0515 (TP o TC) | Comparar contra código Pantone |
| Tela para el forro de la chamarra | 100 % poliéster | De acuerdo con las especificaciones indicadas en 12.4 Bibliografía |
| Color de la tela | Verde código Pantone 19-0511 (TP o TC) con tolerancia 19-0512 (TP o TC),10-0515 (TP o TC) | Comparar contra código Pantone |

Logosímbolo del IMSS

| Diseño y color en chamarra | Logosímbolo del IMSS bordado en color blanco | Inspección visual |
| --- | --- | --- |
| Diseño y color en camisola | Logosímbolo del IMSS bordado en color blanco | Inspección visual |
| Dimensiones Símbolo del IMSS Siglas del IMSS | 40 mm 5 mm de altura por 40 mm ( 5 mm de ancho Abajo del símbolo del IMSS, de 13 mm ( 3 mm de altura (ancho en proporción) | Medir con regla o flexómetro |

7 MUESTREO

7.1 Inspección

Para verificar la calidad del producto objeto de esta especificación técnica, la inspección por atributos debe realizarse de acuerdo a lo indicado en la guía de inspección de referencia (ver 12.2 Bibliografía) y el procedimiento de referencia (ver 12.5 Bibliografía).

7.2 Muestreo para análisis de laboratorio

Para análisis de laboratorio y retención de muestra, seleccionar al azar la cantidad mínima de muestra requerida proveniente del mismo lote.

En caso de análisis de laboratorio se requerirá de al menos dos conjuntos de cada talla y un corte de al menos 3 m de la tela de confección. En cualquier otro caso, seleccionar al azar no menos de tres conjuntos.

8 METODOS DE PRUEBA

Los instrumentos y equipos de medición deben estar calibrados bajo los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (ver 11.1 Apéndice normativo).

A menos que se indiquen otras condiciones:

- Emplear disolventes y reactivos, grado reactivo, agua destilada y material de vidrio de borosilicato de bajo coeficiente de expansión térmica.

- Condiciones de iluminación estándar

Cuando se realice algún tipo de procedimiento que requiere verificación visual, usar una iluminación donde los rayos luminosos incidan directa y perpendicularmente sobre los especímenes de prueba. El nivel de iluminación en la superficie debe ser de 1075 lux como mínimo (ver 12.6 Bibliografía).

- Acondicionamiento de la muestra:

Expónganse los especímenes de prueba a condiciones normales de temperatura y humedad, de acuerdo a como se indica en la norma NMX-A-110-INNTEX (ver 2 Referencias). O bien consultar la norma que la sustituya o su vigente.

Medición de dimensiones

A menos que se indique otra cosa, para realizar las pruebas donde hay que medir dimensiones:

- Expóngase los especímenes a condiciones normales de temperatura y humedad de acuerdo a como se indica en la norma NMX-A-110-INNTEX (ver 2. Referencias), al menos durante 4 horas, dejándolos reposar sin tensión sobre una rejilla de acondicionamiento o en un dispositivo para colgar o sostener, que permita que el aire tenga libre acceso a todas las superficies de la tela (ver 12.7 Bibliografía). Para alcanzar la condición de equilibrio de humedad, el aire en contacto con la tela debe estar en movimiento (ver 12.8 Bibliografía). O bien consultar la norma que la sustituya o su vigente.

- Colóquese el espécimen de prueba, libre de tensión sobre una mesa o superficie plana de tal manera que quede sin arrugas cuando se coloque la regla, flexómetro o cinta, descansando sobre el mismo.

- Para la medición de dimensiones rectas, utilícese cinta métrica, regla o flexómetro graduado en centímetros y milímetros, con longitud mayor a la dimensión que se va a medir.

- Para la medición de dimensiones curvas, utilícese cinta métrica (cinta para sastrería) de alma de fibra de vidrio, graduada en centímetros y milímetros, con longitud mayor a la dimensión que se va a medir.

- Los especímenes que presenten defectos de acabado en la confección y que por tal afecten su dimensión, no deben medirse (ver 12.7 Bibliografía).

Condiciones de medición diferentes a las indicadas deberán reportarse.

9 MARCADO, ETIQUETADO Y ENVASE

9.1 Etiquetado

9.1.1 Etiquetado del producto

Lo artículos deben llevar una etiqueta cosida, colocada en el interior:

- En la camisola y chamarra, en el pie del cuello y

- En el pantalón, al nivel de la cintura.

- En la corbata, en la parte trasera.

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble, los siguientes datos y(o) leyendas en español:

- Número de clave del Cuadro Básico Institucional

- Número de lote;

- Talla expresada en el formato:

Talla chica               CH

Talla mediana          M

Talla grande             G

Talla extragrande     X

Talla especial           ES

Talla Plus                 PL

- Marca o logotipo, razón social o nombre y domicilio del fabricante, importador y proveedor

- Contenido de fibra(s)

- Instrucciones sobre el cuidado y conservación del artículo;

- País de origen y

- Registro Federal de Contribuyentes del fabricante o importador (ver 12.9 Bibliografía)

En caso de que todos los datos y leyendas de etiquetado de un artículo no puedan quedar contenidos en una etiqueta, se pueden utilizar dos.

Las etiquetas deben estar elaboradas en tela tejida o tela tejida plastificada, suave al tacto, no rígida, sin filos cortantes y que resista los procesos de lavado sin perder la información marcada.

9.1.2 Etiquetado de los envases

Envase individual

Cada conjunto debe contenerse en un envase individual, sin etiquetado.

Envase colectivo

Cada envase colectivo debe llevar impreso o en una etiqueta adherida en lugar visible, los siguientes datos y(o) leyendas en español, en forma legible e indeleble:

- Nombre genérico del producto

- Nombre comercial del producto (cuando exista)

- Número de clave del Cuadro Básico Institucional

- Número de lote;

- Talla expresada en el formato:

Talla chica               CH

Talla mediana          M

Talla grande             G

Talla extragrande     X

Talla especial           ES

Talla Plus                 PL

- Fecha de fabricación (puede estar implícita en el número de lote)

- Marca o logotipo, razón social o nombre y domicilio del fabricante, importador y proveedor

- Contenido de fibra(s)

- Cantidad de piezas contenidas (conjuntos)

- País de origen y

- Propiedad del IMSS, No Negociable (o leyendas alusivas)

En caso de productos de importación, el envase debe tener impreso o en una contraetiqueta adherida en lugar visible, que no obstruya las leyendas del país de origen, los datos y(o) leyendas mencionados, en español.

9.2 Envase

El tipo y la calidad de los envases son responsabilidad del proveedor. Deben proteger al producto y resistir las condiciones de manejo, transporte y almacenamiento, en los diferentes climas del país.

9.2.1 Envase individual

Conjunto de la misma talla, bien acomodado, dentro de una bolsa o envoltura de plástico o material similar, transparente, resistente y de tamaño adecuado para contenerlo.

9.2.2 Envase colectivo

Caja de cartón corrugado o material similar conteniendo 25 envases individuales con conjuntos de la misma talla.

10 ALMACENAMIENTO

Deben conservarse en envases bien cerrados que garanticen la estabilidad del producto en las condiciones atmosféricas (temperatura y humedad), imperantes en las regiones del país.

Almacenar en locales cubiertos, protegidos de la lluvia y de la exposición directa a los rayos del sol, así como de fuentes de calor y(o) vapores.

11 APÉNDICE NORMATIVO

11.1 Ley Federal sobre Metrología y Normalización, capítulo II, capítulo III,      artículo 18, Diario Oficial de la Federación, 1 de julio de 1992

12 BIBLIOGRAFÍA

12.1 	IMSS – Cuadro Básico Institucional de Productos Textiles y Calzado. Volumen 1. Ropa  contractual.

12.2 	 IMSS - UCTI- Guía de inspección de artículos confeccionados en telas tejidas.

210 Ropa contractual. 220 Ropa para servicios médicos. 230 Ropa no contractual.

12.3 	IMSS-UCTI- Especificación técnica- Industria textil-Telas utilizadas en el Sector Salud- Polilana, 55% poliéster, 45% lana- Especificaciones y métodos de prueba.

12.4 	IMSS-UCTI- Especificación técnica- Industria Textil-Telas utilizadas en el Sector Salud- Tela para forros- Poliéster 100% - Especificaciones y métodos de prueba.

12.5 	IMSS – UCTI- Procedimiento para la inspección de recepción por atributos.

12.6 	NMX-A-052-1995-INNTEX- Método de prueba para la determinación del ancho de las telas.

12.7 	AATCC-150 Dimensional changes in automatic home laundering of garments.

12.8 	ASTM-D-1776 Standard practice for conditioning textiles for testing.

12.9 	NOM-004-SCFI-2006 Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.

13 CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES

Esta especificación técnica no equivale a ninguna norma mexicana o internacional por no existir referencia alguna al momento de su elaboración.

FIGURA 1.- Camisola, vista del delantero (no a escala)

FIGURA 2.- Camisola, vista de la espalda (no a escala)

FIGURA 3.- Pantalón, vista del delantero (no a escala)

FIGURA 4.- Pantalón, vista del trasero (no a escala)

FIGURA 5.- Chamarra, vista del frente (no a escala)

FIGURA 6.- Chamarra, vista de la espalda (no a escala)

FIGURA 7.- Corbata (no a escala)

# Text boxes

Camisola: corte recto. Cuello: camisero de una pieza con entretela y pespunte alrededor. Delantero: de dos piezas, vistas con entretela, cierra al frente con siete botones y ojales, dos bolsas de parche con cartera y tablón, botón y traba ocultos.

Charreteras fijas con botón y ojal. Espalda: de una pieza con bata y tabla a cada lado.

Manga: recta, de una pieza, puño con entretela, botón y ojal. logosímbolo del IMSS bordado en la parte superior de la manga izquierda. Tela: polilana 55% poliéster, 45% lana. Color: verde código Pantone 19-0511 TP o TC. Logosímbolo: color blanco.

Dos Pantalones: corte recto, orleado, sin dobladillo. Delantero: de dos piezas, bolsa lateral en cada una, bragueta forrada y cierre metálico. Trasero: de dos piezas, bolsa de ojal y pinza en cada una. Pretina: de dos piezas con entretela, dos botones y ojales, uno visible, otro oculto y siete presillas. Tela: polilana 55% poliéster, 45% lana. Color: beige código Pantone 18-1018 TP o TC.

Chamarra: tipo cuenca, forro completo. cuello: sport con entretela y pespunte alrededor. Delantero: de dos piezas, cierre metálico tipo cremallera, bolsas: dos de parche con cartera y tablón, botón y traba ocultos, a la altura del pecho y una interior al mismo nivel; dos de cartera en la parte inferior y abertura en la parte inferior de los costados. Charreteras desmontables con botones y ojales. Espalda: de tres piezas y bata, fuelle simulado en ambos lados cerrado hasta la mitad del costado. Pretina: de tres piezas y cruce con dos botones metálicos y ojales con cruce hacia la espalda.

Manga: larga, recta de dos piezas con abertura en la parte inferior, puño en forma de pico, con botón metálico y ojal, logosímbolo del IMSS bordado en la parte superior de la manga izquierda. Tela: polilana 55% poliéster, 45% lana. Color: verde código Pantone 19-0511 TP o TC. Forro: poliéster 100%. Color: verde código Pantone 19-0511 TP o TC. Logosímbolo: color blanco.

Corbata: de una pieza con entretela, sin logosímbolo. Tela: polilana 55% poliéster,

45% lana. Color: verde código Pantone 19-0511 TP o TC.